Γενικές Πληροφορίες  - Σύντομες Οδηγίες

Το ασύρματο δίκτυο περιλαμβάνει πληθώρα σημείων πρόσβασης (Access Points), τα οποία καλύπτουν τους περισσότερους χώρους του Ιδρύματος. 
Τα εγκατεστημένα σημεία πρόσβασης βρίσκονται: 

•    στο κεντρικό διάδρομο του ΤΕΙ, 
•    στις σχολές 
•    στη Βιβλιοθήκη 
•    στη Νέα ΣΔΟ 
•    στο κτήριο Καραμανλή 
•    στο Συνεδριακό 
•    στον ΕΛΚΕ 
•    στη Νέα Νοσηλευτική 
•    στη Μιμόζα 
•    στις εστίες σπουδαστών. 
κλπ 

Τα SSID (Ταυτότητα Ασύρματου Δικτύου) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα: 
teiwest (Για τους Σπουδαστές του Ιδρύματος) 
eduroam (Για επισκέπτες, που έχουν κωδικούς πρόσβασης, σε άλλο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
Πρόσβαση μπορούν να έχουν όλοι οι σπουδαστές του Ιδρύματος, με τη χρήση των κωδικών του «Εύδοξος» (Κωδικοί για Βιβλία, Πάσο κλπ). 
Τα Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται είναι: 
•    Windows 
•    Linux 
•    Android (801.1x EAP) 


Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασύρματη σύνδεση σε σύστημα Windows 7 / Vista είναι η μεταφόρτωση και εγκατάσταση του αρχείου TeiPat_WiFi_EAP.exe, στο οποίο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις, και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας. 
Για τα συστήματα Windows 10, Linux όπως και Android,  δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού. 
  
Οι γενικές Ρυθμίσεις Πρόσβασης είναι οι παρακάτω: 
Συνοπτική καρτέλα ρυθμίσεων 
SSID teiwest 
Network Authentication WPA2 ή WPA 
Data Encryption AES ή TKIP 
EAP type EAP-TTLS ή PEAP 
Server Certificate Το πιστοποιητικό ασφαλείας του Ιδρύματος 
User Certificate Δεν παρέχεται 
Outer Identity anonymous@teiwest.gr 
EAP Inner type MSCHAPv2 ή PAP 
Username και Password Τα στοιχεία του λογαριασμού σας 
IP Address DHCP (αυτόματη ανάθεση) 
DNS Server DHCP (αυτόματη ανάθεση) 

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στο email wifi@teipat.gr και στην ιστοσελίδα http://wifi.teipat.gr